Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

г/п 10 т

| Высота подъема Н, м | Основные габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | A | D | E | F | G | H | I | X | Y |  |
| 6 | 625 | 540 | 695 | 690 | 36 | 6000 | 100 | 130…150 | 300…450 | 520 |
| 9 | 835 | 750 | 800 | 800 | 97 | 9000 | 155 |  |  | 570 |
| 11 | 1045 | 960 | 905 | 905 | 95 | 11000 | 180 |  |  | 620 |

| Стандартные технические характеристики электроталей: |  | Дополнительные опции (по заказу): |
| --- | --- | --- |
| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Мощность электродвигателей: подъема - 8 кВт передвижения - 2х0,55 кВт Кратность полиспаста 4/1 Скорости: Подъема 4 м/мин Передвижения 20 м/мин |  | Высота подъема до 70м Кратность полиспаста 4/1 Две скорости на механизмы подъема и передвижения Кранового исполнения С двумя тормозами на механизм подъема С уменьшенной строительной высотой Химически защищенного исполнения для работы в агрессивной среде Для передвижения по криволинейному пути |
| Все поставляемое оборудование имеет сертификат соответствия РФ и разрешение на применение. |

Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ |
| --- |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) ( | У2 (под навесом) ( | У1 (на улице) ( |
| Взрывозащищенная маркировка | Ex d IIB T5 ( | 2Ex d IIC T5 ( |
| Управление талью | 4х кнопочный пульт ( | 6ти кнопочный пульт ( |
| Описание транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых талей |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |

г/п 10т