Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

г/п 3,2 т

|  | Рис. 1 Рис.2 Рис. 3 |
| --- | --- |
| Высота подъема Н, м | Рис. | Основные габаритные размеры | Масса, кг |
|  |  | А | B | C | D | E | F | G | I | M | N | X | Y |  |
| 6 | 1, 3 | 280 | 112 | 1024 | 330 | 605 | 542 | 59 | 111 | 285 | 240 | 130… 150 | 300… 450 | 455 |
| 9 |  |  |  |  | 450 | 665 | 607 |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 12 |  |  |  |  | 560 | 720 | 657 |  |  |  |  |  |  | 545 |
| 18 | 2, 3 | 550 | 257 | 1310 | 780 | 830 | 752 |  |  |  |  |  |  | 605 |
| 24 |  | 750 |  |  | 990 | 940 | 877 |  |  |  |  |  |  | 675 |
| 30 |  | 1090 |  | 1490 | 1280 | 1040 | 910 |  |  |  |  |  |  | 1050 |
| 36 |  | 1145 |  |  | 1420 | 1180 | 1070 |  |  |  |  |  |  | 1270 |

| Стандартные технические характеристики электроталей: |  | Дополнительные опции (по заказу): |
| --- | --- | --- |
| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Мощность электродвигателей: подъема - 4,5 кВт передвижения - 0,25 кВт Кратность полиспаста 2/1 Скорости: Подъема 8 м/мин Передвижения 20 м/мин |  | Высота подъема до 70м Кратность полиспаста 4/1 Две скорости на механизмы подъема и передвижения Кранового исполнения С двумя тормозами на механизм подъема С уменьшенной строительной высотой Химически защищенного исполнения для работы в агрессивной среде Для передвижения по криволинейному пути |
| Все поставляемое оборудование имеет сертификат соответствия РФ и разрешение на применение. |

Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

г/п 3,2т

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ |
| --- |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) ( | У2 (под навесом) ( | У1 (на улице) ( |
| Взрывозащищенная маркировка | Ex d IIB T5 ( | 2Ex d IIC T5 ( |
| Управление талью | 4х кнопочный пульт ( | 6ти кнопочный пульт ( |
| Описание транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых талей |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |