Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

г/п 5 т

|  | Рис. 1 Рис.2 Рис. 3 |
| --- | --- |

| Высота подъема, Н, м | Рис. | Основные габаритные размеры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | I | K | L | P | Q | X | Y |  |
| 6 | 1, 3 | 310 | 126 | 1390 | 330 | 585 | 590 | 66 | 115 | 84 | 375 | 230 | 210 | 130…150 | 300… 450 | 600 |
| 9 |  |  |  |  | 435 | 640 | 640 | 82 | 160 |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 12 |  |  |  |  | 540 | 695 | 690 | 108 | 210 |  |  |  |  |  |  | 640 |
| 6 | 2, 3 | 520 | 257 | 1500 | 330 | 585 | 590 | 66 | 115 | 76 | 370 | 200 | 175 |  |  | 625 |
| 9 |  |  |  |  | 435 | 640 | 640 | 82 | 160 |  |  |  |  |  |  | 645 |
| 12 |  |  |  |  | 540 | 695 | 690 | 108 | 210 |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 18 |  | 590 |  |  | 750 | 800 | 800 | 191 | 315 |  |  |  |  |  |  | 810 |
| 24 |  | 800 |  |  | 960 | 905 | 905 | 296 | 420 |  |  |  |  |  |  | 860 |

| Стандартные технические характеристики электроталей: |  | Дополнительные опции (по заказу): |
| --- | --- | --- |
| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Мощность электродвигателей: подъема - 8 кВт передвижения - 0,55 кВт Кратность полиспаста 2/1 Скорости: Подъема 8 м/мин Передвижения 20 м/мин |  | Высота подъема до 70м Кратность полиспаста 4/1 Две скорости на механизмы подъема и передвижения Кранового исполнения С двумя тормозами на механизм подъема С уменьшенной строительной высотой Химически защищенного исполнения для работы в агрессивной среде Для передвижения по криволинейному пути |
| Все поставляемое оборудование имеет сертификат соответствия РФ и разрешение на применение. |

Таль электрическая передвижная типа ВТ10

взрывобезопасного исполнения (ВБИ) IIB T5, IIC Т5

г/п 5т

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ |
| --- |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение | У3 (в помещении) ( | У2 (под навесом) ( | У1 (на улице) ( |
| Взрывозащищенная маркировка | Ex d IIB T5 ( | 2Ex d IIC T5 ( |
| Управление талью | 4х кнопочный пульт ( | 6ти кнопочный пульт ( |
| Описание транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых талей |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |